## Использование одного датчика освещенности

## Движение вдоль черной линии (блоки «Движение»)

В этой статье приводится пример того, как с помощью программирования в NXT-G заставить Вашего робота NXT самостоятельно двигаться вдоль черной линии на белом фоне, никуда с нее не съезжая. Соответственно для испытаний вам понадобится достаточно протяженная трасса.

1. Создайте новый документ. Левой кнопкой мыши перетащите в рабочую зону иконку блока Цикла.

2. Сконфигурируйте блок на бесконечный цикл.

3. Внутрь блока поместите блок-переключатель, сконфигурированный на работу с датчиком освещенности, подключенным к порту № 3.

4. Настройки блока: контроль - датчик (sensor), датчик - датчик освещенности (light sensor), порт - 3, включить подсветку.

5. Для того, чтобы определить пороговое значение интенсивности, нужно сначала измерить освещенность черной линии. В нашем случае оно оказалось 20.

6. Затем измерить освещенность белого фона. Это значение оказалось равным 60.

7. В качестве порогового возьмем среднее из 20 и 60, т.е. 40. На вашей трассе это значение может оказаться несколько другим.

8. На верхнюю ветвь переключателя поместите блок движение.

9. Его назначение остановить двигатель B и включить тормоз.

10. Следующим за ним блоком идет еще один блок движение.

11. Настройте блок, выбрав двигатель С, направление движения - вперед, уровень мощности 50%, длительность - неограничена.

12. На нижнюю ветвь блока-переключателя мы помещаем такие же блоки движение, только меняя двигатель B на C и наоборот.

13. Итак, первый блок остановливает двигатель C и включает тормоз.

14.

15. Настроки второго блока: двигатель B, направление движения - вперед, уровень мощности 50%, длительность - неограничена.

16. Поставьте робота на линию.

Нажмите кнопку RUN, программа будет загружена в NXT и запущена.

Ориентируясь на датчик освещенности, робот найдет границу края линии и, совершая колебательные движения, начнет двигаться вдоль нее.

# Движение по линии (Блоки «Мотор»))

Программа движения по линии с одним датчиком освещенности на языке NXT-G

В бесконечном цикле проверяется значение на датчике освещенности. Если оно превышает 40 (датчик на белом), выполняется верхняя ветка (поворот в одну сторону в поиске черной линии), иначе (датчик на черном) – нижняя (поворот в другую сторону в попытке удержать границу линии).

При использовании двух датчиков освещенности робот может находиться в четырех состояниях:
- оба датчика на светлом – ехать вперед;
- оба датчика на темном – ехать вперед (проезд перекрестка);
- правый на темном, левый на светлом – поворот направо;
- левый на темном, правый на светлом – поворот налево.

В бесконечный цикл поместите переключатель с условием превышения значения 40 на датчике освещенности. На каждую из веток переключателя установите следующие блоки команд:

В задаче Движение по линии представлен вариант релейного регулятора на языке NXT-G. Но такие регуляторы можно программировать не только при помощи ветвлений. Приведем еще один пример движения по линии на релейном регуляторе. Этот алгоритм использует для переключения параллельные задачи.

# Движение вдоль линии на пропорциональном регуляторе

(Robolab)

Движение на пропорциональном регуляторе часто используется в различных задачах. В формировании выражения может быть задействован любой из датчиков. Приведем пример движения с использованием показаний датчика освещенности.

В этом примере осуществляется простое движение по границе церного и белого (серый оттенок). Первый замер (контейнер fst) будет хранить значение серого цвета, которого робот должен придерживаться в дельнейшем при движении.

Важно помнить, что робот детектирует границу черного и белого в виде серого градиента. Четких границ он не может определить из-за точности датчиков.

Внутри бесконечного цикла функция высчитывает управляющий коэффициент, который будет производить воздействие на уровень мощности моторов и направление вращения. Суть пропорционального регулятора заключается в том, что воздействие количественно одинаково на все моторы. Такой тип воздействия обеспечивает скорость и одновременно плавность движения. Управляющий коэффициент отнимается (в одном случае) и прибавляется (для другого мотора) к среднему значению мощности, т.е. 50. Отрицательные значения меняют направление вращения моторов. Таймер используется для снятия чрезмерной нагрузки на моторы.

(NXT-G)

Алгоритм движения на пропорциональном регуляторе компактнее и эффективнее всего реализовывать на текстовых языках, таких, как RobotC и др. Однако для начинающих робототехников эти языки сложно освоить, поэтому приведем программу на NXT-G, который не отличается компактностью кода, но прост в освоении.

Программа выглядит громоздко из-за арифметических расчетов, которые в Robolab представлены формулой. На самом деле здесь реализован тот же самый алгоритм. Команды сравнения позволяют определить направление вращения каждого из моторов.

Движение вдоль линии на пропорционально-дифференциальном регуляторе

Использование двух датчиков освещенности